## Slide 1
Grondwater: Onzichtbare Bron
van Zorgen en Leven
Mark Bakker

## Slide 2: Al het water
Zoet water
2.5%
zeeën
oceanen
96.5%
grondwater
30.1%
gletchers
IJskappen
68.7%
Oppervlaktewater
1.2%
Al het zoete water
groen is ander zout water
source: https://water.usgs.gov/edu/earthwherewater.html

## Slide 3: Slechts een klein gedeelte van het water op aarde kan beheerd worden (< 1%)
Brutaert, 2005

## Slide 4: Hydrologische kringloop - Aardrijkskunde boek 2de klas
De baseflow zorgt er voor dat er nog water in de rivier zit ook als het een tijdje niet geregend heeft

## Slide 5
Water Management en Hydrologie

## Slide 6
Waar is het grondwater?

## Slide 7
Grondwater stroomt van hoge naar lage stijghoogte
Stijghoogte is de waterhoogte in een peilbuis

## Slide 8
Wet van Darcy:
q : debiet per vierkante meter
Henry Darcy
1856
Doorlatendheid

## Slide 9
Onttrek grondwater via een put en een pomp

## Slide 10
De grondwaterspiegel (de stijghoogte) gaat naar
beneden als je grondwater onttrekt

## Slide 11
Als je hard genoeg pompt stroomt er
water van de sloot naar de put

## Slide 12
We meten de stijghoogte maar op een paar plaatsen. Daartussen moeten we interpoleren
h = 1 m
h = 0.5 m
h = 0 m

## Slide 13
Lijnen van constante stijghoogte vormen
een stijghoogtekaart.
h = 1 m
h = 0.5 m
h = 0 m

## Slide 14
Stijghoogte varieert door het jaar: Hoger in de winter, lager in de zomer

## Slide 17
https://github.com/pastas/pastas

## Slide 18
De ondergrond in delta’s bestaat uit goed doorlatende lagen (zand) en slecht doorlatende lagen (klei)

## Slide 19
Snelheid van natuurlijke grondwaterstroming is heel langzaam:
~1 meter per maand door zand, nog veel langzamer door klei

## Slide 20
Grondwater
Opwarmen
tijd (dagen)
opwarmen afkoelen
opwarming
Stroming meten door het grondwater
tijdelijk locaal op te warmen

## Slide 22: Meten van grondwatersnelheid met DTS langs glasvezelkabels die in de bodem geduwd zijn
DTS

## Slide 23
Het probleem van de grondwateringenieur:
er is altijd te veel of te weinig water

## Slide 24
Te veel of te weinig water

## Slide 25
Te veel water
Hoge waterstand in dijk kan gevaarlijk zijn

## Slide 26
Te veel water

## Slide 27: Te weinig water

## Slide 28: Grondwatergebruik in de wereld
~50% van drinkwater wordt gemaakt van grondwater
~40% van irrigatiewater is opgepompt grondwater (en dat is ~70% van al het gebruikte zoete grondwater)
source: https://www.un-igrac.org

## Slide 29: Te weinig water Duurzaam gebruik is lastig

## Slide 30
https://ogallalawater.org/
Groundwater level declines
High Plains Aquifer, USA
USGS
pre-development - 2008

## Slide 31: Te weinig water
In Nederland wordt ongeveer 60% van het drinkwater geproduceerd uit grondwater en 40% uit oppervlaktewater

## Slide 32: Niet al het grondwater is schoon
Putten met
Arseen

## Slide 33: Bijkomend probleem langs de kust: Zeewaterintrusie
Het zeewater is iets zwaarder dan het zoete water (2.5%)
Het zoete water drijft op het zoute water.
Regel van Badon-Ghyben:
Als de grondwaterstand 1 m boven zeeniveau is, dan is de zoetwaterbel 40 meter dik
deltares.nl

## Slide 34: Zoetwaterbel onder de duinen
Zeeniveau (0 m NAP)
Haarlemmermeer (-4 m NAP)
deltares.nl

## Slide 35: Een oplossing: Injectie, opslag en terugwinning (ASR) van zoet water in zoute ondergrond
stowa.nl
Nieuwe uitdaging:
Niet al het zoete water kan teruggewonnen worden door opdrijving en menging

## Slide 36: Effecten van ingrepen in het grondwatersysteem worden berekend met computermodellen
Numerieke modellen
waar een hoop detail in kan
Analytische modellen
Sterkere vereenvoudiging

## Slide 37: Hoe complex moet een grondwatermodel zijn:
Chris Paola, Nature, 2011

## Slide 38: Voorbeeld: Groeiende zoetwaterbel onder een nieuw eiland
Numerieke modellen kunnen ook gebruikt worden voor simpele modellen

## Slide 39: Begin met volledig zout eiland. Infiltreer for 200 jaar met 1 mm/d, dan reduceer tot 0.05 mm/d

## Slide 40: Begin met volledig zout eiland. Infiltreer for 200 jaar met 1 mm/d, dan reduceer tot 0.05 mm/d
Vivek Bedekar, Youtube
Dit kan zelfs in het lab

## Slide 41
Grondwater: Onzichtbare Bron
van Zorgen en Leven
mark.bakker@tudelft.nl
Grondwater zit overal
Duurzaam gebruik is essentieel
Inschatten van effecten met computermodellen
Mark Bakker & Vincent Post
Analytical Groundwater Modeling
CRC Press, 2022